在线钠离子检测器

型号：TP130

生产厂家

北京时代新维测控设备有限公司

主要特点

- 1~4通道可选择，节省费用

- 高精度电极，测量准确度高，测量范围宽

- 先进的贴片工艺及一体化设计，高集成度电路设计稳定耐用

- 先进单片机技术,高性能,低功耗

- 24位A/D信号采集，高精度测量，准确可靠

- 中文主菜单操作，易于理解，操作快捷方便

- 标准输出信号类型可选，报警继电器可任意设定

- 循环数据存储功能，自动清除溢出数据，操作简单，查询方便, 断电数据存储时间10年以上

- 结构精巧，盘式安装，使用维护方便

技术参数

显示：128×64点阵液晶，中文显示

测量范围：pNa : 0.0 pNa ~ 8.00 pNa

测量精度：±0.03pNa或±2μg/L (取大值)

重 现 性：±1% F.S

稳 定 性：漂移<±0.02pNa/24h或 ±0.5μg/L/24h

温补范围：0.1 ~ 60 ℃

校准方法：二点校准           响应时间：< 2分钟

水样要求：流量：10 ~ 40 L/h    温度：0.1 ~ 60 ℃

杂质：固态物小于5微米，且无胶状物出现

环境温度：5 ~  45 ℃

环境湿度：不大于90% RH（无凝结）

试剂消耗：约1.5升/月 (二异丙胺)

输出信号：隔离的直流电流信号，0~20mA、4－20 mA、0－10 mA三种模式可任意设置。各通道独立

报警信号：水温过热及上下限报警

电源：AC 220V±10%  50Hz

功耗：约40 W

外形尺寸：690mm×450mm×300mm(高×宽×深)

开孔尺寸：645mm×410mm

重量：约 15kg

订货指南

订货时请指明：

- 蒸汽钠离子监测仪

- 阳床钠离子监测仪