TP572绝缘油介电强度测定仪

型号：TP572

TP572绝缘油介电强度测定仪符合GB/T507 DL429.9，用于检验绝缘油被水和其他悬浮物质物理污染的程度。测定方法是将试油放在专门的设备内，经受一个按一定速度均匀升压的交变电场的作用直至油被击穿。可广泛应用于电力、石油、化工等行业。

生产厂家

北京时代新维测控设备有限公司

功能特点

采用双CPU微型计算机控制

升压、回零、搅拌、显示、计算、打印等一系列操作自动完成

具有过压、过流、自动回零保护装置，确保安全可靠

采用自动正弦波产生装置和无级调压方式加压，使测试电压更稳定可靠；2KV/S和3KV/S两种加压速度供选择，适应性更强；数据自动存储，并可随时调出和打印

采用先进的干式变压器组合，具有体积小巧、重量轻、使用方便

技术参数

升压速度：2.0～3.02KV/S可调

准 确 度：2%

测量范围：0～80KV

分 辨 率：0.01KV

试验次数：6次（1-9次可调）

实验杯数：1杯

显示方式：液晶显示

搅拌时间：磁力搅拌

静止时间：15分 (0～59分可调)

间隔时间：3～5分 (0～9分可调)

电源电压：AC220V±10%  50Hz±10%

环境温度：5℃～40℃

环境湿度：≤85%

外形尺寸：460×380×360mm

重    量：30kg

标准配置

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘油介电强度测定仪 | TP572 | 台 | 1 |  |
| 2 | 镊子 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 搅拌子 |  | 个 | 1 |  |
| 4 | 油杯 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 电源线 |  | 根 | 1 |  |
| 6 | 保险管 | 3A | 个 | 2 |  |
| 7 | 说明书 | TP572 | 本 | 1 |  |
| 8 | 合格证 | TP572 | 份 | 1 |  |
| 9 | 保修卡 | TP572 | 份 | 1 |  |